Maltā

2015.gada 10.septembrī						Ieinteresētajām personām

Par tirgus cenu izpēti

PSIA „Maltas dzīvokļu saimniecības uzņēmums” rīko iepirkumu pasūtījumam „ Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2015./2016.gada  apkures sezonā”

Identifikācijas Nr. MDZKSU2/2015

Kurināmā kvalitātes instrukcija

„ Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2015./2016.gada  apkures sezonā”

Identifikācijas Nr. MDZKSU2/2015

1. Pasūtītājs

PSIA „Maltas dzīvokļu saimniecības uzņēmums”.

Reģ.Nr.42403000932,

Parka ielā 10, Maltā, Maltas pagasts Rēzeknes novads , LV- 4630

Kontaktpersona :

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ inženieris Juris Šmaukstelis tālr.646-31056; 26364437;

faksa nr.: 646-31056

e-pasta adrese: maltasdzksu@inbox.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2015.gada 24.septembrim plkst. 17.00, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā).

1.1.Iepirkuma priekšmets:

Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2015./2016.gada  apkures sezonā, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (2.punkts).

Plānotais iepērkamās kurināmā kopējais apjoms ir 9 000 ber. m3.

Piegādātāji  var iesniegt cenu piedāvājumu par daļu  no kopējā  iepērkamās kurināmā apjoma vai visu iepirkuma apjomu.

- Tehniskā specifikācija:

2.1.šķeldai izvirzītās prasības:

Pieļaujamais sastāvs šķeldai:

- Miza - līdz 10%

- Trupe – līdz 1 %

- Skaidas - līdz 10 % .

Koksnes šķeldas izmēri

|  | 90% | 10% |
| --- | --- | --- |
| BIEZUMS (mm) | 5 - 15 | 15 - 20 |
| PLATUMS (mm) | 5 - 40 | 40 - 50 |
| GARUMS (mm) | 10 - 100 | 100-120 |

- Šķeldai jābūt bez puvuma, saglumējuma pazīmēm,

- Šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežizstrādes atlikumiem ( celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām, koku lapām),

Nav pieļaujami piemaisījumi :

- Metāla un plastmasas izstrādājumi

- Akmeņi

- Zeme

- Citi svešķermeņi

- Smiltis

- Ziemas periodā – sniegs vai ledus.

2.2.žāģu skaidām izvirzītās prasības:

Kurināmajam zāģu skaidām jābūt no uzkrāšanas bunkuriem vai pēc atsūcas cikloniem uzkrātām piekabē. Zāģu skaidas nedrīkst saturēt zemes piemaisījumus un akmeņus. Zāģu skaidas no cita veida krautuvēm (kaudzes, purvi, u.c.) nepiedāvāt.

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras. Kopējais nedēļas piegādes apjoms un visas piegādes reizes tiks saskaņotas slēdzot līgumu.

Kurināmā cena ir jānorāda ar piegādi līdz pasūtītāja katlu mājai.

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’

inženieris Juris Šmaukstelis

sagatavoja PSIA Maltas DzKSU ek.M.Stempkovska

tālr.64631056